SMS

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию

www.raimondiutensili.it

Содержание

Техническое оборудование и инструменты для укладки полов

Содержание

ГЛАВА 1	ВВЕДЕНИЕ

  - ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ, ГАРАНТИЯ И ОТВЕСТВЕННОСТЬ	4/40-1

  - УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	4/40-1

  - ЗАПРОС НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	5/40-1

  - ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ	5/40-1

  - МАРКИРОВКА	5/40-1

ГЛАВА 2	ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

  - ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ	6/40-2

  - ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ	7/40-2

  - ПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАНКА	7/40-2

  - ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНКА	7/40-2

  - ОПИСАНИЕ УЗЛОВ СТАНКА	9/40-2

  - МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОПЕРАТОРА	10/40-2

  - УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ	10/40-2

  - КОМПЛЕКТАЦИЯ СТАНКА	10/40-2

  - УРОВЕНЬ ШУМА	11/40-2

  - ВИБРАЦИИ	12/40-2

  - ДЕМОНТАЖ И УТИЛИЗАЦИЯ	13/40-2

  - ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ЕС - ROHS / RAEE	13/40-2

ГЛАВА 3	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ, МОНТАЖ, НАЛАДКА

  - ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА	14/40-3

  - ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВРУЧНУЮ	14/40-3

  - ПИТАНИЕ ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ	15/40-3

  - МОНТАЖ СТАНКА	16/40-3

    - МОНТАЖ ПУСКОВОГО УСТРОЙСТВА	17/40-3

    - НАПОЛНЕНИЕ ЛОТКА	17/40-3

ГЛАВА  4	УПРАВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

  - ВЫПОЛНЕНИЕ РАЗРЕЗОВ	18/40-4

  - ДИАГОНАЛЬНЫЕ РАЗРЕЗЫ	20/40-4

4.3	РАЗРЕЗ ПОД УГЛОМ 45°	20/40-4

  - ЗАТОЧКА АЛМАЗНОГО ДИСКА	22/40-4

  - РЕГУЛИРОВКА ОПОРЫ С ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ЛИНЕЙКОЙ	22/40-4

4.5.1	ЦЕНТРОВКА ОПОРЫ	24/40-4

  - РЕГУЛИРОВКА МЕХАНИЗМА СКОЛЬЖЕНИЯ	24/40-4

ГЛАВА  5	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖВАНИЕ

  - ЗАМЕНА ДИСКА	25/40-5

  - ЗАМЕНА РЕЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА	26/40-5

  - ПУСКОВОГО УСТРОЙСТВА	27/40-5

  - ЗАМЕНА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ	27/40-5

  - СЛИВ ЖИДКОСТИ И ОЧИСТКА ЛОТКА	28/40-5

ГЛАВА  6	ФУРНИТУРА

  - ФУРНИТУРА	30/40-6

  - ФИКСАТОР ПЛИТКИ	30/40-6

  - РАСШИРИТЕЛИ СТОЛА	30/40-6

  - РАСШИРИТЕЛЬ СТАЛА С УПОРОМ	31/40-6

  - ЗАГРУЗОЧНЫЙ СТОЛ С РОЛИКАМИ	31/40-6

ГЛАВА 7	ДИАГНОСТИКА

7.1	ПОИСК НЕПОЛАДОК	32/40-7

ГЛАВА 8	ЗАПЧАСТИ И ЭЛЕКТРОСХЕМА

  - ЗАПЧАСТИ	34/40-8

  - ЭЛЕКТРОСХЕМА	38/40-8

Страница 2/40-0

ЕС Декларация соответствия

(Приложение II к Директиве 2006/42/ЕС)

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ОАО Raimondi

Компания

Via dei Tipografi, 11

Адрес

Modena

Город

41122

Индекс

Italia

Страна

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО СТАНОК

MO

Провинция

Sms

Описание

Sms

Серия/Серийный номер

Sms

Торговое название

Станки для резки с передвижной станиной. Используются в строительстве.

Использование

Sms

Модель

2013

Год сборки

01	16/04/2012

Проверка

СООТВЕТСТВУЕТ СЛЕДУЮЩИМ ДИРЕКТИВАМ

Директиве 2006/42/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза "О машинах и механизмах” от 17 мая 2006 года, вносящей изменения в директиву 95/16/ЕС.

А также:

Директиве 2006/95/EC (о низковольтном оборудование); Директиве 2004/108/ЕС (о электромагнитной совместимости); Директиве 2001/95/EC (об общей безопасности продукции)

Ссылка на согласованные нормы:

UNI EN ISO 13857; UNI EN ISO 13850; UNI EN ISO 13849-1; UNI EN 13236; UNI 10893; UNI 349; UNI EN 842; UNI EN 1037; UNI EN 894-1; UNI EN 894-2; UNI EN 894-3; UNI EN 953; CEI EN 60204-1; UNI EN 12418; UNI EN ISO 12100; UNI EN ISO 14121-2

Gianni Lorenzani

Имя/Фамилия

c/o G.L. Comunicazione S.r.l.

Адрес

Fidenza

Город

И ДАЁТ ПРАВО

43036

Индекс

Italia

Страна

PR

Провинция

СОСТАВИТЬ ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ ОТ ИМЕНИ КОМПАНИИ

Место подписания	Производитель

Modena	Sig. Ivan Raimondi

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию	Станица 3/40-1

Введение

Техническое оборудование и инструменты для укладки полов

  - Технический контроль, гарантия и ответственность

Технический контроль

Станок отправляется к клиенту в состоянии уже готовом к монтажу, пройдя все тесты и технические контроли, предусмотренные производителем, согласно действующему законодательству.

Гарантия

В течение 12 месяцев гарантии ОАО RAIMONDI  обязуется бесплатно поставлять детали, в которых были выявлены производственные дефекты или дефекты материала, из которого они были изготовлены.

Указанные детали должны быть возвращены на ОАО RAIMONDI  согласно условиям порто-франко. Гарантией предусматривается поставка деталей взамен бракованных.

Гарантия не предусматривает затраты по переезду, проживанию и осуществлению работ по возможной замене детали техниками ОАО RAIMONDI  . Ответственность за данные затраты полностью берёт на себя Заказчик.

Гарантия также не распространяется на все детали, подверженные износу.

Гарантия компании ОАО RAIMONDI  не распространяется на комплектующие сторонних производителей. На данные комплектующие распространяется гарантия их производителя. Компенсация не предусматривается, если ущерб станку был причинён по вине клиента.

Компания ОАО RAIMONDI  снимает с себя гарантийные обязательства в случае установки комплектующих сторонних производителей или комплектующих производства компании ОАО RAIMONDI  , не указанных в спецификации к данному станку.

Ответственность

ОАО RAIMONDI не несёт ответственности за сбои в работе или общие неполадки, вызванные неправильным использованием станка, вмешательством и/или изменениями, выполненными лицами, не уполномоченными самой компанией ОАО RAIMONDI.

  - Условия окружающей среды

Условия окружающей среды для работы с машиной должны совпадать со следующими показателями:

Температура	+10°C ÷ +50°C (50°F ÷ 122°F)

Влажность	10% ÷ 90% (не конденсат)

СТАНОК ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ В ПОМЕЩЕНИИ, ЗАЩИЩЁННОМ ОТ ДОЖДЯ.

Условия окружающей среды, отличные от указанных выше, могут спровоцировать неполадки в станке, в особенности это относится к электрическим элементам.

ЕСЛИ СТАНОК НАХОДИТСЯ В ПОМЕЩЕНИИ, НЕ СООТВЕТВУЮЩЕМ УКАЗАННЫМ ВЫШЕ НОРМАМ, ЭТО ВЕДЁТ К ПОТЕРЕ ГАРАНТИИ.

Хранение на складе неэксплуатируемого станка допускается при температуре от +10°C (50°F) до

+70°C (158°F), а также при условии соблюдения остальных мер безопасности.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАНКА В ПОЖАРООПАСНЫХ И ВЗРЫВООПАСНЫХ МЕСТАХ.

Страница 4/40-1	mod. SMS - ED. 05/2013 - S. 02

  - Запрос на техническое обслуживание

Любой запрос на техническое обслуживание должен быть направлен в отдел Технической Поддержки Клиентов факсом на следующий адрес:

ОАО RAIMONDI.

Отдел Технической Поддержки Клиентов

Тел./Факс	(39) 059 282 808

- mail:	raiutens@raimondiutensili.it

Указать:

  - тип станка, номер станка и год производства;

  - выявленные дефекты;

  - дистрибьютор, у которого был приобретён станок;

  - документы, которые могли бы подтвердить дату приобретения станка потребителем.

  - Заказ запчастей

Любой запрос относительно запчастей должен быть направлен через факс на следующий адрес:

ОАО RAIMONDI.

Отдел Технической Поддержки Клиентов

Тел./Факс	(39) 059 282 808

- mail:	raiutens@raimondiutensili.it Указать:

  - Модель станка;

  - Номер станка

  - Артикул запчасти (смотреть каталог запчастей в приложении);

  - Запрашиваемое количество;

  - Способ отправки

  - Маркировка

На номерном знаке выгравированы все идентификационные данные станка, эти данные должны присутствовать в каждом документе при общении пользователя с компанией-производителем, к примеру, при запросе на техническое обслуживание или замену запчастей и т.д.

К каждому станку прикреплён указанный на рисунке номерной знак

КАТЕГОРИЧЕСКИ  ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПЕРЕМЕЩАТЬИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР ИЛИ НАРУШАТЬ ЕГО ЦЕЛОСТНОСТЬ.

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию                                                                                                            Страница 5/40-1

  - Общие сведения о безопасности

НОРМЫ, УКАЗАННЫЕ НИЖЕ, НЕОБХОДИМО ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ, ТАК КАК ОНИ ДОЛЖНЫ СТАТЬ НЕОТЪЕМЛИМОЙ ЧАСТЬЮ КАЖДОДНЕВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЯ, С ЦЕЛЬЮ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЛЮБОГО ВИДА НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ И НАНЕСЕНИЯ ВРЕДА ИМУЩЕСТВУ.

    - Не пытайтесь запустить станок до тех пор, пока ясно не будете понимать, как он работает.

    - Если, не смотря на полное и внимательное прочтение данного руководства по применению, у вас возникают какие-то сомнения, обратитесь в службу технической поддержки ОАО RAIMONDI.

    - Убедитесь, что весь персонал, который будет задействован в эксплуатации данного оборудования, ознакомлен с правилами безопасности.

    - Прежде, чем запустить станок, оператор должен проверить наличие возможных видимых дефектов на устройствах безопасности и на самом станке. В случае обнаружения любой очевидной неполадки необходимо немедленно сообщить об этом в ОАО RAIMONDI или же в ближайший сервисный центр.

    - Прежде, чем запустить станок, необходимо оповестить весь персонал, находящийся поблизости и попросить их отойти на безопасное расстояние.

    - Ежедневно проверяйте правильность работы всех выключателей и устройств безопасности.

    - Следите за тем, чтобы защитные элементы были в пригодном состоянии и находились на своих местах.

    - Во время технического обслуживания, регулировки или ремонта, возможно, появится необходимость отключить некоторые устройства безопасности. Данные действия могут осуществляться лишь компетентным персоналом.

    - Обязательным является поддержание в отличном состоянии всех номеров и специальных знаков  на станке, в случае, если они будут повреждены, необходимо провести их своевременную замену.

    - Оператору необходимо знать расположение и функциональное предназначение кнопок СТОП и ПУСК.

    - Неисправные детали должны быть заменены только оригинальными запчастями, на которые распространяется гарантия производителя.

    - Никогда не принимайте рискованных решений!

    - Любые  работы с элементами станка, находящимися под напряжением, должны осуществляться квалифицированным персоналом лишь тогда, когда сам станок будет отключен от электросети.

    - Категорически запрещено подключение к электрической цепи иного электрооборудования.

    - Никогда не прикасайтесь к элементам станка, находящимся в движении, даже если их заклинило, и вы хотите их разблокировать.

    - Не носите одежду, украшения и аксессуары, которые могут попасть в движущиеся элементы станка.

    - В радиусе работы станка не должно быть никаких препятствий.

    - При работе со станком всегда используйте защитные очки и наушники,  а в местах, где это необходимо, надевайте специальную маску  и другие средства персональной защиты.

    - Особое внимание уделяйте предупреждающим сигналам станка.

    - Всегда применяйте и соблюдайте правила безопасности; в случае возникновения сомнений, вновь ознакомьтесь с данной инструкцией.

    - Станок  должен эксплуатироваться исключительно в соответствии со своим назначением, указанном в договоре с компанией ОАО RAIMONDI.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТАНОК В ЦЕЛЯХ, НЕ УСТАНОВЛЕННЫХ ИНСТРУКЦИЕЙ;  РАБОТАТЬ С МАТЕРИАЛАМИ, НЕ  УКАЗАННЫМИ В ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ; УВЕЛИЧИВАТЬ СКОРОСТЬ СТАНКА ВЫШЕ ДОПУСТИМЫХ ЗНАЧЕНИЙ, УКАЗАННЫХ В ИНСТРУКЦИИ.

Неверное использование станка может подвергнуть опасности персонал, принимающий участие в работе, а также нанести ущерб самому оборудованию.

Если в течение срока службы станка возникает любая проблема, не описанная в настоящей инструкции, необходимо обратиться в нашу Службу Клиентской Поддержки, с целью скорейшего разрешения данной проблемы.

Pagina 6/40-2	mod. SMS - ED. 05/2013 - S. 02

  - Определения терминов безопасности

В данном руководстве, относительно безопасности будут употребляться следующие термины:

| Опасная зона | любое пространство вблизи станка, в котором присутствие человека ведёт к нарушению правил безопасности и подвергает опасности его собственную жизнь |
| --- | --- |
| Лицо, подвергаемое опасности | человек, который полностью или частично может оказаться в опасной зоне. |
| Оператор | лицо, ответственное за запуск, наладку, техническое обслуживание, чистку, ремонт, транспортировку частей станка и другие моменты, связанные с его эксплуатацией. |
| Элементы безопасности | элементы, отвечающие за безопасность, специально разработанные производителем и запущенные в продажу отдельно от самого станка. Под таким элементом подразумевается механизм, чей выход из строя может навредить безопасности человека. |

  - Правильное использование станка

Станок был разработан для резки и снятия фаски (под углом 45°) с плиток из керамики  одно-  и двукратного обжига, керамогранита, мрамора, натурального камня, терракота, цементных гломератов.

СТАНОК НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН ДЛЯ РАБОТЫ С ДРУГИМИ МАТЕРИАЛАМИ БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОГО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ОТ КОМПАНИИ ОАО RAIMONDI, КОТОРАЯ НЕ БУДЕТ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЯМОЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ, НАНЕСЁННЫЙ СТАНКУ, В СВЯЗИ С ЕГО НЕВЕРНЫМ ПРИМЕНЕНИЕМ.

Применение

Данный станок относится к классу полуавтоматических машин. Подача резки осуществляется вручную и зависит от силы, прилагаемой оператором, в то время как  скорость хода подбирается в зависимости от твёрдости и толщины разрезаемого материала.

Разрезы материала осуществляются хорошо заточенными дисками и при постоянной подаче воды, которая всегда должна находиться в достаточном количестве в специальном лотке.

СТАНОК НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ, ЕСЛИ ДИСКИ ПЛОХО ЗАТОЧЕНЫ И ОТСУТСТВУЕТ ПОДАЧА ВОДЫ.

  - Характеристики станка

Тип дисков, рекомендуемых к использованию

Для данного станка был предусмотрен ряд режущих дисков, идеально подходящих для работы на SMS. Их использование позволяет оптимизировать рабочий процесс и добиться желаемого результата.

| Характеристики диска: |  |
| --- | --- |
| Внешний диаметр | Макс. Мин. | 360 мм. 350 мм. |
| Диаметр отверстия |  | 25,4 мм |
| Направление вращения |  | ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ |
| Скорость вращения | оборотов/мин -1 | 2000 ÷ 2400 |

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию	Страница 7/40-2

Рекомендуются следующие диски:

ДИСК	РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ

Сплошной	Керамика, керамика однократного обжига.

Сплошной Турбо	Керамика, керамика однократного обжига

Сегментный	Мрамор, терракот, натуральные камни, цемент

Сближенные внутрь сегменты	Керамогранит

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДРУГИХ ДИСКОВ.

Технические характеристики разных моделей

Серия станков SMS имеет три разные модели, они различаются по длине необходимого разреза, ниже приведены характеристики для трёх моделей:

| Модель |  | SMS100 | SMS125 | SMS150 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Масса базовой комплектации (trasporto) | кг | 84 | 98 | 104 |
| Вместимость лотка | Л | 38 | 38 | 38 |
| Длина резки |  | 795мм | 820мм | 845мм |
| Максимальная длина резки |  | 1000мм | 1250мм | 1500мм |
| Максимальная глубина резки при одном прогоне | мм | 105 | 105 | 105 |
| Максимальная глубина резки при двойном прогоне | мм | 135 | 135 | 135 |

Страница 8/40-2	mod. SMS - ED. 05/2013 - S. 02

  - Описание узлов станка

Станки серии SMS состоят из ряда групп, которые, взаимодействуют между собой, что ведёт к продуктивной работоспособности; такими группами являются:

1   Моторная группа

на которую устанавливается режущий диск.

1

2   Охлаждающая группа

4	Во время выполнения разреза обеспечивает постоянную подачу охлаждающей воды, состоит из погружного насоса, лотка для воды и регулирующего крана.

3   Каркас

Это несущая часть конструкции, снабжённая телескопическими ножками, которые облегчают транспортировку станка на автотранспорте. Колёсики, установленные

на противоположной от оператора стороне

станка, обеспечивают его свободное перемещение по рабочему пространсву. Станок имеет алюминиевое полотно, куда укладывается разрезаемый кусок материала.

2.

4   Опора с измерительной линейкой.

Состоит из нескольких частей и обеспечивает точность разреза

3

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию                                                                                            Страница 9/40-2

  - Местонахождение оператора

Для работы с машинами серии SMS необходимо участие лишь одного оператора. Он должен располагаться с фронтальной части станка и, взявшись за специальный штурвал маховика, осуществлять разрез.

Во время работы оператор одной рукой должен держаться за штурвал маховика, другой рукой он должен придерживать кусок разрезаемого материала, лежащий на столе.

Материал всегда должен плотно прилегать к опоре с измерительной линейкой.

ОСТОРОЖНО!

ВКЛЮЧАТЬ СТАНОК МОЖНО ЛИШЬ ТОГДА, КОГДА ОПЕРАТОР НАХОДИТСЯ В ПРАВИЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ ДЛЯ НАЧАЛА РАБОТЫ.

НЕОБХОДИМО ВЫКЛЮЧАТЬ СТАНОК  ПО ОКОНЧАНИИ КАЖДОЙ РЕЗКИ.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДНОСИТЬ РУКИ К РЕЖЕЩЕМУ ДИСКУ ВО ВРЕМЯ ЕГО РАБОТЫ.

  - Устройства безопасности

Серия машин  SMS оснащена следующими устройствами безопасности:

1

- Выключатель ON/OFF

Позволяет включать и выключать станок. В случае возникновения опасности, необходимо нажать на красную кнопку OFF и отключить станок.

- Защита диска

Защищает оператора от водных брызг и крошек материала, образующихся в процессе резки.

2

Дополнительным защитным устройством можно считать штекер электропитания. В случае возникновения опасности, необходимо немедленно ео отключить.

КОМПАНИЯ ОАО RAIMONDI НЕ НЕСЁТ ОТВЕСТВЕННОСТИ ЗА ПОВРЕЖДЕНИЯ, ВЫЗВАННЫЕ ХАЛАТНЫМ ОТНОШЕНИЕМ К ЗАЩИТНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ СТАНКА, НАРУШЕНИЕМ ИХ ЦЕЛОСТНОСТИ ИЛИ ОШИБОЧНЫМ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕМ ОПЕРАТОРА (СМОТРИ ФОТО О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ ОПЕРАТОРА).

  - Комплектация станка

В комплект станка серии  SMS входят следующие позиции:

    - Гаечный ключ 30 мм.

    - Шестигранный ключ 8 мм.

    - Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Страница 10/40-2	mod. SMS - ED. 05/2013 - S. 02

  - Уровень шума

Станок сконструирован таким образом, чтобы максимально снизить уровень производимого шума.

Сила звука может меняться в зависимости от типа расходного инструмента, степени его износа и от вида обрабатываемого материала; в данной инструкции приведён ряд измерений, сделанных при использовании различных расходных инструментов и при работе с различными материалами, как в закрытом помещении, так и на открытом пространстве.

Во время работы оператора с машиной данной серии были установлены следующие показатели:

Уровень постоянного шума  A1 [LAeq = dB(A)] Измерения на открытом пространстве

| Тип диска | Холостой | Двукратный обжиг | Тип материала Керамогранит | Кирпич |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сплошной | 68,8 | 88,3 | 93,0 | 87,9 | 88,8 |
| Сегментный | 83,1 | 101,1 | 106,2 | 103,7 | 102,3 |
| Сближенные внутрь сегменты | 71,9 | 89,8 | 96,0 | 92,4 | 94,8 |
| Уровень постоянного шума A1 [LAeq = dB(A)]. Измерения на открытом пространстве |
| Тип диска | Холостой | Двукратный обжиг | Тип материала Керамогранит | Кирпич | Камень |
| Сплошной | 75,5 | 96,7 | 97,5 | 88,7 | 95,8 |
| Уровень постоянного шума C1 [Lpc = dB(C)]. Измерения на открытом пространстве |
| Тип диска | Холостой | Двукратный обжиг | Тип материала Керамогранит | Кирпич | Камень |
| Сплошной | 71,6 | 91,8 | 96,7 | 91,4 | 92,4 |
| Сегментный | 86,4 | 105,1 | 110,4 | 107,8 | 106,4 |
| Сближенные внутрь сегменты | 74,8 | 93,4 | 99,8 | 96,1 | 98,6 |

Условия, в которых были проведены данные измерения, описаны ниже:

Размеры помещения:

длина	8 м (26’)

ширина	5 м (16’)

высота	3 м (10’)

Тип помещения:

пол	полированный цемент

кровля	черепица

стены                 каменная кладка с боковыми окнами

Используемый инструмент       Bruel & Kjaer модель 2221 Класс 1 Норматив	DIN 45635

Во время эксплуатации станка необходимо использовать средства защиты слуха. Работодатель обязан снабдить оператора индивидуальными средствами защиты (наушники, беруши).

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию	Страница 11/40-2

  - Вибрации

Определение уровня вибрации, издаваемой оборудованием - A(w)sum

Интенсивность вибрационных нагрузок, создаваемых оборудованием, должна быть охарактеризована, согласно данным условиям, в терминах “Ускорение по отношению к частоте A m/s2 ”. Относительное ускорение, по возможности выраженное (*) в единицах системы СИ (метры в секунду на секунду - m/s2), должно быть определено для перемещения по трём стандартизированным направлениям, именуемым X,Y e Z, учитывая коэффициент частоты, предусмотренный нормами (WH который подтверждает, что максимальная чувствительность плечевого и предплечного отдела человеческого тела к воздействию частоты вибраций заключается между 5.6 и 1400 Гц.

Шкала измерений: ISO 5349-1 Annex A

(*)Часто используется логорифмическая шкала в децебеллах (Дб отн. 10-6 м/с2)

Три осевые результата должны быть векторно суммированы, чтобы выявить относительное ускорение:

На основе измерений, проведённых в лаборатории компании ОАО RAIMONDI, при соблюдении нормы UNI EN ISO 5349-1:2004 были получены следующие результаты:

Уровень вибраций, испускаемых оборудованием

- Разрез по цементу                         A        0,2915 m/s2.

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕОБХОДИМОСТИ КОНТРОЛЯ ДОКУМЕНТОВ И СЕРТИФИКАТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРОВЕДЁННЫЕ ТЕСТЫ, ОБРАТИТЕСЬ В  КОМПАНИИ ОАО RAIMONDI.

Страница 12/40-2	mod. SMS - ED. 05/2013 - S. 02

  - Демонтаж и утилизация

Производителем предусмотрен срок службы станка равный 15.000 часов работы в нормальных условиях.

По окончании срока службы, компания, занимающаяся утилизацией, должна приступить к переработке станка, согласно действующему законодательству. Прежде всего, необходимо избавиться от остатков смазочной жидкости и провести общую чистку элементов станка, после чего следует разобрать станок на составляющие его части.

Осуществив демонтаж станка, необходимо разделить детали, как того требуют местное законодательство. Станок не содержит никаких опасных веществ, которые требуют особой процедуры утилизации.

В ПРОЦЕССЕ УТИЛИЗАЦИИ НЕОБХОДМО ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СТРАНЫ.

ВРЕДНЫЕ ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА, ТАКИЕ КАК МАСЛА И РАСТВОРИТЕЛИ, ХРАНИТЬ ТОЛЬКО В ЖЕЛЕЗНЫХ БОЧКАХ.

  - Декларация о соответствии от производителя ЕС - ROHS/RAEE

Директива 2011/65/EС (Директива RoHS) Европейского Парламента и Совета от 8 июня 2011 года об ограничении в использовании определённых опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании.

Директива 2002/96/ЕС (Директива RAEE) Европейского Парламента и Совета от 27 января 2003 об отходах электрического и электронного оборудования.

Согласно данным директивам и в особенности приложениям “I A” и “I B” Директивы  2002/96/ЕС, компания ОАО RAIMONDI, заявляет, что её продукция

НЕ ПОПАДАЕТ ПОД ДЕЙСТВИЕ ДИРЕКТИВЫ 2011/65/ЕС

Кроме того, данная Директива предусматривает, особые ограничения в использовании веществ, о которых упомянуто в  статье  4, параграф 1 и максимальные пределы концентрации, допустимые по массе в однородных материалах:

Свинец (0,1%)

Ртуть (0,1%)

Кадмий (0,1%)

Шестивалентный хром (0,1%)

Полиброминированные бифенилы (PBB) (0,1%)

Полиброминированные дифениловые эфиры (PBDE) (0,1%)

Содержание веществ в материалах, используемых ОАО RAIMONDI для производства составляющих станка, не выходит за допустимые пределы.

В поверхностном покрытии и в материалах из пластика, присутствующих в продукции ОАО RAIMONDI, не содержится запрещённых веществ, перечисленных в Директиве 2011/65/ЕС.

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ЕС - REACH

Директива  2006/121/ЕС (Директива REACH) Европейского Парламента и Совета ЕС от 18 декабря 2006 касательно правил регистрации, оценки, санкционирования и ограничения химических веществ.

Согласно данным директивам, компания ОАО RAIMONDI, заявляет, что продукция, изготавливаемая для неё сторонними производителями, была зарегистрирована поставщиками  1 декабря  2008.

Компания ОАО RAIMONDI заявляет также, что её продукция не содержит в совокупности более 0.1% SVHCs (особо опасных веществ).

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию

Страница 13/40-2

  - Транспортная упаковка

Транспортировка осуществляется автопогрузчиком,

чья грузоподъёмность должна соответствовать

следующим значениям: >200 кг.

Паллет поднимается с помощью вил автопогрузчика,

которые необходимо поместить в специальные отверстия на нём.

  - Перемещение вручную

Перемещение вручную

Для перемещения станка воспользуйтесь специальным поручнем, расположенным в передней части станка и колёсиками, находящимися в противоположной части машины 	A (Фото A).

B

УБЕДИТЕСЬ, ЧТО МОТРОНАЯ ГРУППА ХОРОШО ЗАКРЕПЛЕНА В КОНЦЕ ХОДА В ЗАДНЕЙ ЧАСТИ СТАНКА С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНОГО СТОПОРА (Фото B).

Поднятие

Чтобы поднять станок необходимо два человека; для этого им необходимо воспользоваться специальными ручками, расположенными в передней и задней части станка.

УБЕДИТЕСЬ, ЧТО МОТОРНАЯ ГРУППА ХОРОШО ЗАКРЕПЛЕНА В КОНЦЕ ХОДА В ЗАДНЕЙ ЧАСТИ СТАНКА С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНОГО СТОПОРА.

ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ И МОНТАЖА СТАНКА ТРЕБУЮТСЯ ДВА ЧЕЛОВЕКА.

Страница 14/40-3	mod. SMS - ED. 05/2013 - S. 02

Via dei Tipografi, 11 - 41122 Modena (Italia) Tel.: +39.059.280.888 - Fax: +39.059.282.808

Capitolo 3

Movimentazione, installazione, regolazioni

Если вы собираетесь хранить станок, не задействуя его в работе, необходимо хранить его в закрытом помещении, которое позволяет защитить станок от непогоды, а также от воздействия различных химикатов. Прежде, чем поместить станок на хранение необходимо отключить его от электросети и слить охлаждающую жидкость.

В помещении должна поддерживаться подходящая для хранения температура  (от +10° C до + 70° C) / (от 55° F до 158°F).

  - Питание от электросети

Станок для резки “SMS” должен быть подключён к электросети, напряжение которой соответствует значению, указанному в “Технической Характеристике”, Подключать станок к электросети необходимо с помощью хорошо заземлённого кабеля. В случае возникновения сомнений, не подключайте станок. Станок необходимо подключать только к электророзетке 16 A (220 Вт).

В СЛУЧАЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЛИШКОМ ДЛИННЫХ УДЛИНИТЕЛЕЙ ИЛИ ПИТАНИЯ ОТ ГЕНЕРАТОРОВ ИЛИ ТРАНСФОРМАТОРОВ, МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАТРУДНЕНИЯ:

    - МЕДЛЕННЫЙ ЗАПУСК МОТОРА И СРАБАТЫВАНИЕ ЗАЩИТЫ;

    - ПЕРЕГРЕВ МОТОРА И ПАДЕНИЕ МОЩНОСТИ;

    - НЕ СРАБАТЫВАНИЕ УСТРОЙСТВА ВКЛЮЧЕНИЯ И ВЫКЛЮЧЕНИЯ МАШИНЫ

ЕСЛИ СТАНОК ПОДКЛЮЧАЕТСЯ К ЭЛЕКТРОСЕТИ С ПОМОЩЬЮ УДЛИНИТЕЛЯ, НЕОБХОДИМО ПРОСЛЕДИТЬ ЗА ТЕМ, ЧТОБЫ УДЛИННИТЕЛЬ ИМЕЛ СЛЕДУЮЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

    - МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА 10 МЕТРОВ (33’);

    - СЕЧЕНИЕ ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ ТОКОВОЙ НАГРУЗКЕ;

    - ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОЛНОСТЬЮ РАЗВЁРНУТ

Станки серии “SMS” должны подключаться к электросети, оснащённой дифференциальным выключателем или изолирующим трансформатором класса II, в соответствии с действующим законодательством страны, в которой будет эксплуатироваться станок.

ПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ПОДРАЗУМЕВАЕТ ПЕРИОДИЧЕСКУЮ ПРОВЕРКУ ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ. ЭТО МОЖНО СДЕЛАТЬС ПОМОЩЬЮ ТЕСТОВОЙ КНОПКИ, УСТАНОВЛЕННОЙ НА ФРОНТАЛЬНОЙ СТОРОНЕ САМОГО УСТРОЙСТВА.

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию	Страница 15/40-3

  - Монтаж станка

ПРЕЖДЕ,  ЧЕМ НАЧАТЬ МОНТАЖ СТАНКА, НЕОБХОДИМО НАДЕТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПЕРЧАТКИ  И ЗАЩИТНУЮ ОБУВЬ.

Снимите станок с транспортного стеллажа и проверьте на наличие повреждений.

ПРОВЕРЬТЕ КОРРЕКТНОСТЬ ЗАКРЕПЛЕНИЯ МОТОРНОЙ ГРУППЫ.

ДЛЯ МОНТАЖА СТАНКА НЕОБХОДИМО ДВА ЧЕЛОВЕКА.

B

A

C

A

Освободите задние опорные ножки станка, полностью развернув ручки-фиксаторы (A). Приподнимите станок с помощью поручня в передней части станка и полность извлеките опорные ножки. Опускайте станок до тех пор, пока опорные ножки не упрутся в предварительно закрытые выдвижные планки безопасности (B) и до упора затяните ручки-фиксаторы (A).

D

Переместитесь в заднюю часть станка и до конца раскутите ручки-фиксаторы опорной ножки.

Возьмитесь за поручень (E) поднимайте машину до тех пор, пока не появится возможность закрыть выдвижные планки (C).

Опускайте станок до тех пор, пока опорные ножки не упрутся в выдвижные планки безопасности(C). ) и до упора затяните ручки-фиксаторы (D).

Страница 16/40-3	mod. SMS - ED. 05/2013 - S. 02

    - Монтаж пускового устройства

A

B	C

B

Поместите пусковое устройство (A) на группу скольжения (B) и до упора затяните винты, имеющиеся на пусковом устройстве  (C), поместив их в соответствующии отверстия на группе скольжения(B).

    - Наполнение лотка

УБЕДИТЕСЬ, ЧТО МАШИНА ОТКЛЮЧЕНА ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ.

Уровень воды

Налейте в лоток чистую холодную воду. Уровень воды должен быть на 2 см.  выше рециркулярного насоса.

Рециркулярный насос

Лоток

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию	Страница 17/40-3

  - Выполнение разрезов

ПРЕЖДЕ,ЧЕМ ПРИСТУПИТЬ К РАБОТЕ, УБЕДИТЕСЬ,ЧТО РУЧКИ-БЛОКИРАТОРЫ (A) И БЛОКИРАТОР ПОДЪЁМА (B) ПЛОТНО ЗАТЯНУТЫ.

УБЕДИТЕСЬ ТАКЖЕ, ЧТО

ПОГРЕШНОСТЬ ЛИНИИ РАЗРЕЗА

НЕ ПРЕВЫШАЕТ ± 1,5 MM НА МЕТР                              A                                                              B.

Скорость подачи режущего инструмента должна соответствовать твёрдости и толщине разрезаемого материала. Это необходимо учитывать с целью избегания деформации диска и перегрузки мотора.

ЕСЛИ НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ РАЗРЕЗ НА МАТЕРИАЛЕ БОЛЬШОЙ ТОЛЩИНЫ, РЕКОМЕНДУЕТСЯ БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА ПРОЙТИ ПО МАТЕРИАЛУ РЕЖУЩИМ ДИСКОМ.

Нажмите кнопку включения станка. Дождитесь подачи охлаждающей жидкости алмазного диска.

Выполняйте разрез, медленно продвигая режущий диск в направлении куска материала. Необходимо поддерживать постоянную скорость резки, которую нужно уменьшить лишь на последней стадии разреза при подходе к конечной точке.

Если на последних сантиметрах разреза вы обнаружили, что плитка ломается, необходимо заточить алмазный диск, сделав несколько разрезов по шлифовальному камню.

Если проблема остаётся, необходимо действовать следующим образом:

Выполните разрез равный примерно 2 см. с одного края плитки, переверните её и выполните разрез вплоть до уже прорезанных 2 см.

разрез на 2 см.

180°

Полный разрез

1	2	3

C

ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАЗРЕЗА СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА, О КОТОРЫХ ГОВОРИТСЯ В ПАРАГРАФЕ “2.6 МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОПЕРАТОРА”. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВОДА В ЛОТКЕ ЧИСТАЯ И ЕЁ ДОСТАТОЧНО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОЛНОСТЬЮ ПОГРУЗИТЬ НАСОС  (СМОТРИ ПАРАГРАФ “5.4 ОЧИСТКА ЛОТКА ”). ГРЯЗНАЯ ВОДА МОЖЕТ СПРОВОЦИРОВАТЬ НЕПОЛАДКИ В РАБОТЕ НАСОСА И ЕГО ПОЛОМКУ.

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ СПЕЦИАЛЬНЫМ КРАНОМ (C), ЧТОБЫ ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ПОДАЧУ ВОДЫ К ДИСКУ.

Страница 18/40-4	mod. SMS - ED. 05/2013 - S. 02

максимальная длина реза достигается следующим образом:

- Поместите моторную группу в начало реза в максимально высокое положение.

- Начните разрезать материал сверху, как это делается обычной пилой.

- Когда диск  максимально погрузится в разрезаемый материал, продолжайте разрез, продвигая диск вперёд.

| SMS 150 | Габаритные размеры плитки | Рез | Максимальная длина реза |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 795 | 150 |
| SMS 125 | Габаритные размеры плитки | 820 | 125 |
| SMS 100 | Габаритные размеры плитки | 845 | 100 |

E

D

Действуйте согласно нижеуказанной инструкции:

Разблокируйте моторную группу, ослабив ручку (D), следите, чтобы диск оставался в максимально высоком положении. Поместите моторную группу в начало хода. Поместите на рабочий стол кусок разрезаемого материала, нажмите кнопку запуска станка, дождитесь поступления охлаждающей жидкости к режещему диску. Медленно опустите моторную группу с помощью рукоятки (E) так, чтобы режущий диск вошёл в материал. Заблокируйте моторную группу, затянув ручку (D). Продвигайте диск вперёд, чтобы закончить разрез.

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию	Страница 19/40-4

  - Диагональные разрезы

C

A

B	B	D

E

Ослабьте рычаг (A) расположите угольник (B) под углом 45° и закрепите рычаг (A).

Ослабьте рычаг (C) и разместите треугольник (D) в соответствии с миллиметровой разметкой, нанесённой на диагональную рейку, расположенную на угольнике (E).

Удерживая диск над поверхностью плитки, продвинте моторную группу вперёд и откорректируйте её положение, изменяя наклон угольника (B) таким образом, чтобы траектория движения диска не менялась от верхней до нижней точки плитки. До конца затяните рычаг (A), подсоедините треугольник (D) к бортику плитки и доконца затяните рычаг (C).

ЕСЛИ ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ ВЫПОЛНЯТЬ РАЗРЕЗЫ ПОД НАКЛОНОМ, ОТЛИЧНЫМ   ОТ 90° И  45°, НА ПЛИТКЕ НЕОБХОДИМО НАЧЕРТИТЬ ЛИНИЮ РАЗРЕЗА. ВЫКЛЮЧИВ МОТОР, РАЗМЕСТИТЕ ПЛИТКУ НА СТОЛЕШНИЦЕ СТАНКА, ПРОВЕДИТЕ ДИСКОМ ПО ПЛИТКЕ ОТ ВЕРХНЕЙ ДО НИЖНЕЙ ТОЧКИ, ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ, СОВПАДАЕТ ЛИ ЛИНИЯ РАЗРЕЗА С НАНЕСЁННОЙ РАЗМЕТКОЙ. ПОДНЕСИТЕ ТРЕУГОЛИНИК (D) К БОРТИКУ ПЛИТКИ И ЗАФИКСИРУЙТЕ ЕГО, ЗАТЯНУВ РЫЧАГ (C).

  - Разрез под углом 45°

ПОМЕСТИТЕ МОТОРНУЮ ГРУППУ В МАКСИМАЛЬНО ВЫСОКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.

Ослабьте ручки-блокираторы

стоек (передние и задние) (A),

наклоните полосу скольжения (B)

до упора-ограничителя и

зафиксируйте её в таком положении

с помощью юлокираторов стоек (A).

Наклоните голову моторной группы таким образом, чтобы алмазная полоса диска оказалась на одном уровне с рабочим столом, затяните до упора ручку.

A

A

Страница 20/40-4	mod. SMS - ED. 05/2013 - S. 02

ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ВЫПОЛНИТЬ РАЗРЕЗ, УБЕДИТЕСЬ, ЧТО РУЧКИ-БЛОКИРАТОРЫ СТОЕК (A) И ПОДНЯТИЯ МОТОРА (C) КРЕПКО ЗАТЯНУТЫ.

C

D

Поместите плитку, с которой

будет сниматься фаска на рабочий стол эмалью вверх и проследите, чтобы она идеально соприкасалась с измерительной линейкой (C), Убедитесь, что диск находится на одном уровне с эмалью. Приложите треугольник (D) к плитке и зафиксируйте его с помощью рычага.

Снимите 2/3 см пробной фаски, чтобы убедиться, что разрез проходит по уровню эмали. Если это необходимо, ослабьте рычаг блокировки треугольника (D) и откорректируйте положение плитки.

Когда нужное положение найдено, вновь приложите треугольник (D) и заблокируйте его, затянув рычаг.

Чтобы идеально выполнить фаску необходимо, чтобы диск был хорошо заточен, плохо заточенный диск согнётся и не позволит придерживаться линии разреза по эмали. Если вы заметите, что в конце разреза плитка ломается, необходимо заточить алмазный диск, выполнив несколько разрезов по шлифовальному камню.

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАЗРЕЗОВ ПОД УГЛОМ 45° ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО АЛМАЗНЫМИ ДИСКАМИ СО СПЛОШНОЙ КРОМКОЙ ИЛИ СО СБЛИЖЕННЫМИ СЕГМЕНТАМИ.

Если проблема остаётся, необходимо действовать следующим образом:

Выполните разрез под углом 45°равный примерно  2 см (1.) Разверните плитку на 90° (2). Выполните разрез под углом 45°  с желаемой стороны (3).

2 см

Полный разрез

90°

1	2	3

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию	Страница 21/40-4

  - Заточка алмазного диска

Если вы заметили, что во время выполнения разреза диск  “перегревается”, в конце разреза он “ломает” плитку, а чтобы продвинуть его вперёд, требуется приложить дополнительные усилия,  необходимо заточить диск, выполнив несколько разрезов по шлифовальному камню из набора инструментов.

  - Регулировка опоры с измерительной линейкой.

УБЕДИТЕСЬ, ЧТО МАШИНА ОТКЛЮЧЕНА ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ.

C

A

B

УБЕДИТЕСЬ, ЧТО НА ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ЛИНЕЙКЕ (B) НЕТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ И ОНА НАХОДЯТСЯ ПАРАЛЛЕЛЬНО ПО ОТНОШЕНИЮ К УПОРУ- ОГРАНИЧИТЕЛЮ (А) И ЧТО РЫЧАГ (C) ЗАФИКСИРОВАН.

E

F

C	F

E

A

На опору с измерительной линейкой (A)

установите ограничитель (e ).

Установленный ограничитель должен

касаться кромки диска (F).

Сделайте ход моторной группой и убедитесь,

что кромка диска постоянно

касается поверхности ограничителя (е)

Страница 22/40-4	mod. SMS - ED. 05/2013 - S. 02

Ход

Ход

Ход

ДискДиск

Диск

    - (A)	(A)

Ослабить стопорный болт

Подтянуть стопорный болт

H	I

G	      Для регулировки опоры с измерительной линейкой необходимо:

Раскрутить болт (g), и ослабить рычаг (C)

, отрегулировать линейку с помощью винта (h),

с помощью резинового молотка аккуратно постукивать по линейке (A),

пока она не сдвинет опорную скобу (I).

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию	Страница 23/40-4

4.5.1 Выравнивание фиксированной опоры

A

M

N

N	Открутить фиксирующие болты (n)  опоры (M), положите плитку на опору с измерительной линейкой (A) Выровните опору (M) по отношению к плитке и зафиксируйте болтами (n)

(M)	(A)	(M)	(A)	(M)	(A)

1,5мм

УБЕДИТЕСЬ ТАКЖЕ, ЧТО ПОГРЕШНОСТЬ ЛИНИИ РАЗРЕЗА НЕ ПРЕВЫШАЕТ ± 1,5 MM                           НА МЕТР

.	1.000 мм

1,5мм

4.6	Регулировка механизма скольжения

Если при работе наблюдается люфт моторной группы, действуйте, как описано ниже:

A	B

C

C1	A1	B1

Ослабьте 4 фиксирующие гайки (A-A1) гаечным ключом 13 мм. Уберите люфт, подкрутив шурупы (B-B1). Шурупы (B-B1) необходимо закручивать, прилагая равномерное усилие. Повторите то же самое с шурупами (C-C1). Убрав люфт, закрутите 4 блокирующие гайки (A-A1).

Сделайте ход моторной группой, чтобы проверить корректность регулировки.

Страница 24/40-4	mod. SMS - ED. 05/2013 - S. 02

  - Замена диска

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ НЕОБХОДИМО НАДЕТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПЕРЧАТКИ.

УБЕДИТЕСЬ, ЧТО СТАНОК ОТКЛЮЧЁН ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ.

A

C

B

Чтобы выполнить замену диска, необходимо сначала снять пластиковую защиту от брызг (A), затем предайте диску максимально высокое положение и снимите защиту самого диска (C), раскрутив шайбы. Поместите шестигранный ключ 10 мм. в соответствующий паз, гаечным ключом 30 мм. открутите против часовой стрелки гайку-блокиратор диска (C).

Снимите фланец-блокиратор диска (D), снимите изношенный диск  ,

D	поставьте на его место новый, обратите внимание на направление вращения диска, указанное на нём и на защите диска с помощью соответсвующих стрелочек. Поместите обратно фланец-блокиратор диска (D). Поместите шестигранный ключ 10 мм в соответствующий паз, гаечным ключом 30 мм. закрутите по часовой стрелке гайку-блокиратор диска.

Прокрутите диск вручную, чтобы убедиться, что он закреплён верно. При вращении диска не должно наблюдаться трения.

ВНИМАНИЕ!

ЕСЛИ В ЦЕНТРОВОЧНОМ ОТВЕРСТИИ ДИСКА ИМЕЕТСЯ РЕДУКЦИОННОЕ КОЛЬЦО, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ТО, ЧТОБЫ ПРИ УСТАНОВКЕ ФЛАНЦА-ДЕРЖАТЕЛЯ ДИСКА, ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ ОСТАВАЛОСЬ НЕИЗМЕННЫМ.

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию	Страница 25/40-5

  - Замена рициркулярного насоса

УБЕДИТЕСЬ, ЧТО СТАНОК ОТКЛЮЧЁН ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ И В ЛОТКЕ НЕТ ВОДЫ.

A

C

B

Снимите полотно рабочего стола (A), под сливное отверстие лотка поместите ведро, извлеките пробку (B), чтобы полностью слить воду из лотка. Затем откройте крышку клеммной коробки, расположенной на электромоторе, раскрутив винты (C).

E

D

Отсоедините зажим провода (D), снимите зажимы внутри клеммной коробки и отсоедините кабели питания насоса (E), отсоедините соответствующий кабель заземления (F).

G

F	H

Отсоедините шланг подачи воды (G), замените повреждённый насос (H) на новый и восстановите кабельные соединения. Закройте крышку клеменной коробки,  следите за тем, чтобы не пережать провода. Вновь подсоедините шланг подачи воды (G).

ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ НАСОСА, УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО ВСЕ СОЕДИНЕНИЯ БЫЛИ ВЫПОЛНЕНЫ ВЕРНО.

Страница 26/40-5	mod. SMS - ED. 05/2013 - S. 02

  - Замена пускового устройства

УБЕДИТЕСЬ, ЧТО СТАНОК ОТКЛЮЧЁН ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ И В ЛОТКЕ НЕТ ВОДЫ.

Откройте клеммную коробку электоромотора (B) (смотри параграф “Замена рециркулярного насоса”), отсоедините провод питания пускового устройства.

B	Раскрутите фиксирующие винты

стартера (пускового устройства)

- ) и замените его, вновь закрутите фиксирующие винты.

Восстановите соединения электропроводов. Закройте клеммную коробку. Проверьте, не пережаты ли провода и правильно ли установлена резиновая прокладка уплотнения.

УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВСЕ СОЕДИНЕНИЯ ВЫПОЛНЕНЫ ВЕРНО.

  - Замена выключателя

УБЕДИТЕСЬ, ЧТО МАШИНА ОТКЛЮЧЕНА ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ И В ЛОТКЕ НЕТ ВОДЫ.

C

A

B

Снимите пусковой выключатель, раскрутив шурупы (A), отсоедините электропровода и замените выключатель on/off или повреждённый датчик тепла (B). Вновь подсоедините электропровода и закрутите шурупы.

Проверьте, не повреждён ли уплотнитель выключателя (C) Если это необходимо, произведите его замену.

УБЕДИТЕСЬ, ЧТО СОЕДИНЕНИЯ В КЛЕМЕННОЙ КОРОБКЕ БЫЛИ ВЫПОЛНЕНЫ ВЕРНО, ПРОВЕРИВ НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ РЕЖУЩЕГО ДИСКА.

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию	Страница 27/40-5

  - Слив жидкости и очистка лотка

УБЕДИТЕСЬ, ЧТО СТАНОК ОТКЛЮЧЁН ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ.

A

B

Поместите ведро под сливное отверстие лотка. Удалите пробку (A) и слейте грязную воду. Извлеките насос (B) из лотка.

УТИЛИЗАЦИЯ ЖИДКОСТИ ИЗ ЛОТКА ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ СОГЛАСНО ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ СТРАНЫ.

D

ПРЕЖДЕ, ЧЕМ НАКЛОНИТЬ ПОЛОСУ СКОЛЬЖЕНИЯ:

C	1) СНИМИТЕ ПРИЖИМНОЕ

УСТРОЙСТВО;

2) УБЕДИТЕСЬ, ЧТО АЛМАЗНЫЙ ДИСК НЕ ЗАДЕВАЕТ КАРКАС СТАНКА.          	C

Чтобы вытащить лоток, необходимо опустить полусу скольжения на 45° градусов. Поместите моторную группу в максимально высокое положение. Ослабьте ручки-блокираторы стоек (передние и задние) (C), наклоните полосу скольжения (D) до упора-ограничителя и зафиксируйте её в таком положении, полность закрутив ручки-блокираторы стоек  (C).

E

F

F

Поверните против часовой стрелки блокиратор лотка (E) и извлеките его (F). Аккуратно выполните чистку лотка.

Страница 28/40-5	mod. SMS - ED. 05/2013 - S. 02

D

C

A

E

Поместите обратно очищенный лоток (F), закрутите по часовой стрелке блокиратор латка (E), чтобы не допустить его смещения.

Ослабьте ручки-блокираторы стоек (передней и задней) (C), поместите полосу скольжения (D) в горизонтальное положение и заблокирйте её в таком положении, закрутив ручки (C).

Поставьте на место пробку (A) и рециркулярный насос (B).

B

ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ РАБОТЫ НАСОСА НЕОБХОДИМО ПОДДЕРЖИВАТЬ ЧИСТОТУ ВОДЫ. КАЖДЫЙ РАЗ, КОГДА ПРОИСХОДИТ ЗАМЕНА ВОДЫ В ЛОТКЕ НЕОБХОДИМО ОЧИЩАТЬ ФИЛЬТР И ИМПЕЛЛЕР (ЛОПАСТНОЕ КОЛЕСО) НАСОСА.

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию	Страница 29/40-5

Фурнитура

- Техническое оборудование и инструменты для укладки полов

  - Дополнительная фурнитура

  - Блокиратор плитки

Блокиратор не позволяет плитке смещаться во время выполненя разреза.

Блокиратор особенно необходим при работе с плитками больших форматов.

A	B

D	E

C

Поместите шуруп с полувыпуклой головкой в специальное отверстие, находящееся на скобке (A).

С другой стороны станка закрепите зажимную скобку (B) на передней часте лотка.

Как только вы убедитесь, что блокиратор плитки располагается паралельно линии разреза, крепко затяните ручку (C) и барашковую гайку (D).

Поместив плитку на стол станка, с помощью рычага (E) вы сможете крепко её зафиксировать.

  - Расширители стола

Расширители крепятся по бокам лотка станка и позволяют увеличить рабочее пространство.

D

A

E

B	C	B

Заведите крепление кронштейна (C) в прорезь на боковой части стонка (d) и слегка приподнимите вверх.

Расширитель стола должен быть установлен на примерном расстоянии 2 см от опоры с измерительной линейки ,зафиксируйте болты (A).

Если расширитель находится ниже уровня станиныотрегулируйте его с помощью гаек (e).

Стол

Расширители стола

Страница 30/40-6	mod. SMS - ED. 05/2013 - S. 02

  - Расширитель стола с опорой

Если вам необходимо осуществить разрез под углом 45 градусов на плитках большого размера, расширитель стола с опорой гарантирует вам точность работы.

C

A	B	C

1  	  2

Расширитель стола с опорой крепится с помощью скоб на боковой части станка (A).

Открутите болты (A).Ослабьте ручки (C) .Установите расширитель стола на боковую часть станка на крепежи (A) с помощью кронштейнов из набора (B).

Фото 1 для разрезов под углом 45 градусов от 0 до 50см

Фото 2 для разрезов под углом 45 градусов от 50 до 80см

  - Загрузочный стол с роликами

Облегчает работу с материалами больших форматов.

D

B	E

A

C

B

Закрепите крепления Омега (B) на скобах (A).

Поместите опорную ножку (C) в корпус роликового стола (D) и зафиксируйте с помощью ручек (E). Поместите корпус роликвового стола в крепления Омега (B), и зафиксируйте его на корпусе станка. Ослабьте ручки (E) чтобы отрегулировать высоту роликового стола (D) по отношению к рабочей поверхности станка.

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию	Страница 31/40-6

macchine ed attrezzature per posa pavimenti

7.1	Поиск неполадок

Проблема	Причина	Решение

Диагностика

| Мотор не вращается | Штекер плохо вставлен в электророзетку. | Надавить на штекер и как следует поместить его в электророзетку. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Сила ток не соответствует необходимым нормам (Амп.). | Проверить силу тока. |
|  |  | Неполадка в кабеле электропитания. | Проверить соединение в клеммной коробке. При необходимости заменить кабель. |
|  |  | Отсутствует напряжение в сети. | Проверить напряжение в электророзетке |
|  |  | Повреждён выключатель. | Заменить выключатель. |
|  |  | Неполадки в работе мотора. | Обратитесь в службу технической поддержки компании или к дистрибьютору. |
| Диск не вращается | Неверно установлен диск. | Проверить, верно ли закреплён диск. |
| Станок выключается | Перегревается мотор. | Подождать пока мотор остынет. |
| во время работы | Включается тепловой датчик амперметра. | Необходимо понять причину повышения температуры. |
| Вода не поступает к диску | Насос не работает. | Проверьте, чтобы в насосе не было загрязнений. Если необходимо заменить насос, следуйте инструкции параграфа “Замена водного насоса”. |
|  |  | Слишком низкий уровень воды в лотке. | Добавьте воду в лоток. |
|  |  | Кран засорился. | Почистите или замените кран. |
|  |  | Шланг, по которому поступает вода, повреждён или засорился. | Отсоединить от насоса шланг подачи воды и продуть его. Прочистите шланг или замените его, в зависимости от степени износа. |
|  |  | Засорился фильтр насоса. | Прочистите отверстия насосного фильтра. |
| Наблюдается чрезмерный люфт при движении моторной группы | Необходимо отрегулировать ролики. | Обратитесь к параграфу “Регулировка механизма скольжения”. |
|  |  | Ролики износились. | Обратитесь в службу технической поддержки компании или к дистрибьютору. |
| Диск не режет | Диск износился. | Заточите диск по алмазной полосе, смотри параграф «Заточка алмазного диска». |
|  |  | Неподходящий диск. | Установить подходящий диск, смотри параграф “Рекомендуемые диски”. |

Страница 32/40-7	mod. SMS - ED. 05/2013 - S. 02

Запчасти и электросхема

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию	Страница 33/40-8

  - Запчасти

| Элемент | Артикул | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 114RE16D3 | ПОЛОСА СКОЛЬЖЕНИЯ SMS100 |
| 1 | 114RE16D4 | ПОЛОСА СКОЛЬЖЕНИЯ SMS125 |
| 1 | 114RE16D5 | ПОЛОСА СКОЛЬЖЕНИЯ SMS150 |
| 2 | 154SE16A | РУЧКА С РУКОЯТКОЙ |
| 2/2 | 154SE15D1 | ДЕРЖАТЕЛЬ РУЧКИ SMS125/150 |
| 2/2 | 154SE15D2 | ДЕРЖАТЕЛЬ РУЧКИ SMS100 |
| 3 | 156NL15D | АЛЛЮМИНЕВАЯ НАКЛАДКА LL850 SMS100 |
| 3 | 156NL15D1 | АЛЛЮМИНЕВАЯ НАКЛАДКА LL1120 SMS125 |
| 3 | 156NL09D | АЛЛЮМИНЕВАЯ НАКЛАДКА LL.600 SMS150 |
| 3 | 156NL15D | АЛЛЮМИНЕВАЯ НАКЛАДКА LL.850 SMS150 |
| 4 | 158GB11D | ЗАЖИМНОЕ КОЛЬЦО Ø117 F.60 |
| 5 | 191AE07D | ЛЕВАЯ ОПОРА С ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ЛИНЕЙКОЙ |
| 6 | 191AF02A | ДЕРЖАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ЛИНЕЙКИ |
| 7 | 191GE02D | ПРАВАЯ ОПОРА С ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ЛИНЕЙКОЙ |
| 8 | 192SQ04A | ПРАВЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК |
| 8.1 | 900CH8X12 | СТОПОРНАЯ ПЛАНКА 8X12 M6 |
| 8.2 | 305MR03C | СЪЁМНАЯ РУКОЯТКА M6X15 |
| 9 | 202BP02D | ЛЕВЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ СТОЙКИ |
| 10 | 202BP03D | ПРАВЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ СТОЙКИ |
| 11 | 202FM02D | БЛОКИРАТОР МОТОРА |
| 12 | 202PR01D | ДЕРЖАТЕЛЬ КРАНА |
| 13 | 235ZS 01A | ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО230V 50HZ С ДАТЧИКОМ ТЕПЛА 15A |
| 13 | 235ZS 03A | ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО 230V 60HZ С ДАТЧИКОМ ТЕПЛА 25A |
| 13.1 | 320PR01C | РЕЗЬБОВОЙ ЗАЖИМ ПРОВОДОВ PG11 |
| 13.2 | 246PM03D | ДЕРЖАТЕЛЬ МИКРО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ |
| 13.3 | 264SI01C | ВСТРОЕННАЯ РОЗЕТКА 230V CE |
| 13.4 | 234MT01A | МИКРО ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 230V С ДАТЧИКОМ ТЕПЛА 15A |
| 13.4 | 234MT05A | МИКРО ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 230V С ДАТЧИКОМ ТЕПЛА 25A |
| 14 | 240 | ИММЕРСИОННЫЙ НАСОС 230V 50HZ SMS100/125 |
| 14 | 240422 | ИММЕРСИОННЫЙ НАСОС 230V 60HZ SMS100/125 |
| 14 | 240LT300 | ИММЕРСИОННЫЙ НАСОС 230V 50HZ SMS150 |
| 15 | 251RE09DDX | ПЕРЕДНЯЯ СТОЙКА |
| 16 | 251RE09DSX | ЗАДНЯЯ СТОЙКА |
| 17 | 262CP11D | КОЖУХ ДИСКА |
| 18 | 263GM03D | ЗАЩИТА ОТ БРЫЗГ РЕЗИНОВАЯ |
| 19 | 264PV04C | РОЗЕТКА IP67 230V |
| 20 | 278PA14D | ФЛАНЕЦ-ДЕРЖАТЕЛЬ ДИСКА |
| 21 | 278PB03G | ФЛАНЕЦ-БЛОКИРАТОР ДИСКА |
| 22 | 305MF01D | ФИКСАТОР ГРАДУСНОЙ ШКАЛЫ M8X25 |
| 23 | 305PF22C | РУЧКА M10АЩИТА ДИСКА |
| 24 | 305PM35C | РУЧКА M10X40 |
| 25 | 311SI11A | ПЕРЕДНЯЯ ОПОРНАЯ НОЖКА |
| 26 | 311SI12A | ЗАДНЯЯ ОПОРНАЯ НОЖКА С КОЛЁСИКАМИ |
| 26.1 | 315CB10C | КЛЕСО |
| 27 | 314AN02D | ПРУЖИННЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ПРОВОДОВ |
| 28 | 314TR10D | ПРУЖИНА ТЯГИНАПРЯЖЕНИЯ |

Страница 34/40-8	mod. SMS - ED. 05/2013 - S. 02

PART.38

38.4

38.6

38.2

3

13

19

17

29

18	35

32

40

21	38	28	30

20

42

12

41	15	27

4	23

38.5

38.1

16	44

2	2/2

34   33	36	9	11

31

38.3

PART.38.6

38.7

1

23

37.1

37

10

22

39	14

43

5	25	26

24

26.1

38.6/1

PART.13	7 	8

6

38.6/4

38.6/3

13.4

13.2

13.1

13.3

PART.8

8.1	8.2

38.6/2

©  Raimondi S.p.a.

| ELEM. | COD. ARTICOLO | DESCRIZIONE |
| --- | --- | --- |
| 29 | 318T1108D | ШЛАНГ Ø11X16 LL 0,37МТ |
| 30 | 318T1112D | ШЛАНГ Ø11X16 LL 2,60 МТ SMS100 |
| 30 | 318T1115D | ШЛАНГ Ø11X16 LL 3,10 МТ SMS125 |
| 30 | 318T1118D | ШЛАНГ Ø11X16 LL 4 МТ SMS150 |
| 31 | 318TU12D | ШЛАНГ Ø25X30 FLEX LL 1,65 МТ SMS100 |
| 31 | 318TU15D | ШЛАНГ Ø25X30 FLEX LL 1,75 МТ SMS125 |
| 31 | 318TU16D | ШЛАНГ Ø25X30 FLEX LL2,30 МТ SMS150 |
| 32 | 320PG04C | ФИКСАТОР ЗАЩИТНОГО КОЖУХА ПРОВОДОВ |
| 33 | 323BR06C | ШЕСТИГРАННЫЙ КЛЮЧ 10 |
| 34 | 323CH20C | ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ CH 30 |
| 35 | 324RD01D | КРАН РЕГУЛИРОВКИ ВОДЫ |
| 36 | 325VP02A | ВЫДВИЖНОЙ ЛОТОК SMS100 |
| 36 | 325VP03A | ВЫДВИЖНОЙ ЛОТОК SMS125 |
| 36 | 325VP04A | ВЫДВИЖНОЙ ЛОТОК SMS150 |
| 37 | 326SE08A | ВАННОЧКА НА 38 Л С |
| 37.1 | 322CN03C | ЗАГЛУШКА |
| 38 | 420GMD | МОТОРНАЯ ГРУППА SMS |
| 38.1 | 293PM15D | ДЕРЖАТЕЛЬ МОТОРА |
| 38.2 | 294PC09D | ДЕРЖАТЕЛЬ МЕХАНИЗМА СКОЛЬЖЕНИЯ |
| 38.3 | 297IN15D1 | ОДНОФАЗНЫЙ МОТОР 2,2KW 230V 50HZ |
| 38.3 | 297IN15D2 | ОДНОФАЗНЫЙ МОТОР 2,2KW 230V 60HZ |
| 38.4 | 305MA01A | РУЧКА LL45 |
| 38.5 | 310BC31D | ВТУЛКА |
| 38.6 | 420GS02A | ГРУППА СКОЛЬЖЕНИЯ |
| 38.6/1 | 294PC02D1 | ВЕРХНИЙ ДЕРЖАТЕЛЬ МОТОРА |
| 38.6/2 | 294PC02D2 | НИЖНИЙ ДЕРЖАТЕЛЬ МОТОРА |
| 38.6/3 | 309CS01A | ВЫПУКЛЫЙ РОЛИК С ПДШИПНИКОМ |
| 38.6/4 | 310BE01D | ВТУЛКА РОЛИКА |
| 38.7 | 900TTDE10E | БОЛТ TTDE UNI 5732 M10X260 |
| 39 | 420LETTOR | ИНДИКАТОР ГРАДУСОВ ЛИНЕЙКИ |
| 40 | 425LR11D | ПЛАНКА НАТЯЖНОЙ ПРУЖИНЫ |
| 41 | 900ANCO72 | РЕГУЛИРОВОЧНОЕ КОЛЬЦО |
| 42 | 900ANES60 | ВНЕШНЕЕ КОЛЬЦО |
| 43 | 903MMPIK | ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ШКАЛА В ДЮЙМАХ |
| 44 | 202FM03D | БЛОКИРАТОР ДЛИНЫ РЕЗА |

Страница 36/40-8	mod. SMS - ED. 05/2013 - S. 02

PART.38

38.4

38.6

38.2

3

13

19

17

29

18	35

32

40

21	38	28	30

20

42

12

41	15	27

4	23

38.5

38.1

16	44

2	2/2

34   33	36	9	11

31

38.3

PART.38.6

38.7

1

23

37.1

37

10

22

39	14

43

5	25	26

24

26.1

38.6/1

PART.13	7 	8

6

38.6/4

38.6/3

13.4

13.2

13.1

13.3

PART.8

8.1	8.2

38.6/2

©  Raimondi S.p.a.

  - Электросхема

M	M

~	~

- Электророзетка

- Датчик тепла

- Выключатель ON/OFF

- Мотор диска

- Мотор насоса (если таковой имеется)

ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, УКАЗАНЫЕ НА ТАБЛИЧКАХ, КОТОРЫЕ ЕСТЬ НА КАЖДОМ ИЗ КОМПОНЕНТОВ СТАНКА.

Страница 38/40-8	mod. SMS - ED. 05/2013 - S. 02

Via dei Tipografi, 11 - 41122 Modena (Italia)

Tel.: +39.059.280.888 - Fax: +39.059.282.808

www.raimondiutensili.it - e-mail: raiutens@raimondiutensili.it

SCertmificati di gasranzia

Место для

марки

Техническое оборудование и инструменты

для укладки полов

Via dei Tipografi, 11 41122 MODENA (Italy)

техническое оборудование и инструменты для укладки полов

Гарантийный

сертификат

Manuale di Istruzioni Uso e Manutenzione	Pagina 39/40

Техническое оборудование и инструменты для укладки полов

Гарантийный сертификат

B	ГАРАНТИЯ

Modello	Номер машины

SMS 100/125/150

Покупатель

Адрес

Индекс.	Город	Провинция.

Телефон	Факс

Род деятельности

Укладчик полов Другое

Строитель	Строительная компания

Дата покупки	Название, адрес и печать дистрибьютора

2  M0ACCHINE E AT

Компания вносит ваши данные в свои списки, чтобы иметь

возможность отправлять вам информационный и рекламный

материал.

В соответствии со статьёй 13 закона 675/96, в любоё время вы можете получить доступ к вашим данным, попросить удалить их или внести изменения, или же запретить их использование, написав по адресу:

RAIMONDI S.p.A.

Via dei Tipografi n. 11 - 41122 MODENA (Italy)

ПОЛНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЬ И ОТПРАВИТЬ В ТЕЧЕНИЕ 10 ДНЕЙ СО ДНЯ ПОКУПКИ

A	ГАРАНТИЯ

Показать техническому специалисту

Модель	Номер машины

SMS 100/125/150

Покупатель

Адрес

Индекс.	Город	Провинция.

Дата покупки	2  0

- Гарантия на машину действительна в течение 12 месяцев с даты её приобретения.

- Датой покупки считается дата, указанная в квитанции или в счёте-фактуре, которые дистрибьютор оставляет покупателю в момент

доставки машины.

- Гарантия считается недействительной, если часть B не полностью заполнена и/или отправлена позднее, чем в течение 10 дней со дня покупки

(дата указана на почтовой марке).

- Под гарантией подразумевается замена или ремонт деталей, в которых был обнаружен заводской брак.

- Если замена деталей происходит через дистрибьютора, то она будет признана бесплатной поле того, как заменённые детали будут доставлены в наш офис и после проведённого обследования будет выявлен заводской брак. Гарантия не покрывает затраты на работу по установке данных деталей.

- Покупатель берёт на себя все расходы по транспортировке.

- Гарантия не распространяется на детали, подверженные износу. Гарантия не действует, если ущерб машине был принесён по неосторожности, в связи с её неверной установкой или с неверным использованием.

- Гарантия не действует, если ремонт машины был осуществлён неуполномоченным персоналом.

- Замена машины или продление гарантии исключено, если причиной поломки машины явилось неквалифицированное вмешательство.

- Никто не имеет права изменять или указывать иные сроки гарантии, в устном или письменном виде, без специального на то разрешения от компании ОАО RAIMONDI.

- Гарантией не предусмотрено возмещение ущерба, если прямой или косвенный ущерб был нанесён людям или имуществу в связи

с пренебрежением правилами использования машины.

Дата производства

Номер машины

Pagina 40/40

mod. SMS - ED. 05/2013 - S. 02

# Text boxes

©   Raimondi S.p.a.

©   Raimondi S.p.a.

©   Raimondi S.p.a.

©   Raimondi S.p.a.

©   Raimondi S.p.a.

©   Raimondi S.p.a.

©   Raimondi S.p.a.

©   Raimondi S.p.a.

©   Raimondi S.p.a.

©   Raimondi S.p.a.

©   Raimondi S.p.a.

(W)

(w) sum

©   Raimondi S.p.a.

©   Raimondi S.p.a.

©   Raimondi S.p.a.

©   Raimondi S.p.a.

Мин. 2 см

©   Raimondi S.p.a.

©   Raimondi S.p.a.

©   Raimondi S.p.a.

©   Raimondi S.p.a.

©   Raimondi S.p.a.

©   Raimondi S.p.a.

©   Raimondi S.p.a.

©   Raimondi S.p.a.

A

©   Raimondi S.p.a.

©   Raimondi S.p.a.

©   Raimondi S.p.a.

©   Raimondi S.p.a.

©   Raimondi S.p.a.

©   Raimondi S.p.a.

©   Raimondi S.p.a.

Sms

Via dei Tipografi, 11 - 41122 Modena (Italia)

Tel.: +39.059.280.888 - Fax: +39.059.282.808

www.raimondiutensili.it - e-mail: raiutens@raimondiutensili.it

Capitolo 8

Parti di ricambio e schema elettrico

Manuale di Istruzioni Uso e Manutenzione

Pagina 35/40-8

©   Raimondi S.p.a.

Sms

Via dei Tipografi, 11 - 41122 Modena (Italia)

Tel.: +39.059.280.888 - Fax: +39.059.282.808

www.raimondiutensili.it - e-mail: raiutens@raimondiutensili.it

Capitolo 8

Parti di ricambio e schema elettrico

Manuale di Istruzioni Uso e Manutenzione

Pagina 37/40-8

©   Raimondi S.p.a.

©   Raimondi S.p.a.

TREZZI PER PAVIMENTATOR

MACCHINE E ATTREZZI PER PAVIMENTATOR

©   Raimondi S.p.a.

©   Raimondi S.p.a.